Nr postępowania 1/POIS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi

Dotyczy realizacji projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

REGON: 810681817, KRS: 0000115468

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagrody założycieli, 4 zagród adaptacyjnych i zagrody wypuszczeniowej z systemem monitoringu dla rysi.

Kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Zagroda założycieli

Położenie - na działce nr 256/3 w Jabłonowie, gmina Mirosławiec w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowej żubrów i rysi;

Planowana powierzchnia - o 20-30 arów;

Długość ogrodzenia - około 250 metrów;

Wysokość ogrodzenia - 3 m

Konstrukcja ogrodzenia z:

- siatki zgrzewanej, ocynkowanej pokrytej PCV o oczkach maximum 60x60 mm i grubości drutu co najmniej 4 mm;

- słupków stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową wyposażonych w system montażu w/w siatki umożliwiający wykonanie ogrodzenia w nierównym terenie;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową do wzmocnienia słupów narożnych;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową i/lub naciągów z linek stalowych do wzmocnienia słupów naciągowych.

- słupy, słupy podporowe i naciągi mają być zamocowane w gruncie przy pomocy wbijanych kafarem kotew.

Zagroda powinna być zabezpieczona przed podkopywaniem poprzez ułożenie z obu stron ogrodzenia  na gruncie siatki zgrzewanej ocynkowanej o oczku max. 60 x 60 mm i grubości drutu minimum 4 mm. Leżące siatki powinny być złączone z siatkami pionowymi  tworząc szczelne połączenie uniemożliwiające wydostanie się rysi na zewnątrz oraz penetracji przez inne zwierzęta z zewnątrz, np. pierścieniami stalowymi co 20 cm.

Wejście do zagrody będzie realizowane poprzez śluzę w formie klatki o wysokości około 2 metrów i powierzchni  1 - 2,5 m2 z furtkami umożliwiającymi obsługę wszystkich wygrodzeń. Śluza powinna być  zbudowaną ze stali ocynkowanej, krata/siatka o oczkach maksimum 60 x 60 mm o grubości co najmniej 4 mm. Dodatkowo zagroda  będzie wyposażona w stalową ocynkowaną i pokrytą powłoką poliestrową bramę o szerokości  3 – 4 m i wysokości 3 m, wypełnioną siatką zgrzewaną o wielkości  oczka maksymalnie 60x60 mm o grubości drutu co najmniej 4 mm.

Zagroda musi być wyposażona od wewnątrz w 4 – 5 ciągów ogrodzenia elektrycznego z drutu ocynkowanego na izolatorach zamocowanych do słupków.

- Cztery zagrody adaptacyjne

Położenie - na działce nr 16 w Dłusku, gmina Węgorzyno;

Planowana powierzchnia – 4 x 50 arów (zagrody będą do siebie przylegać, część płotów wspólna);

Długość ogrodzenia - około 1100 metrów;

Wysokość ogrodzenia - 3 m

Konstrukcja ogrodzenia z:

- siatki zgrzewanej, ocynkowanej pokrytej PCV o oczkach maksimum 60x60 mm o grubości drutu co najmniej 4 mm;

- słupków stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową wyposażonych w system montażu w/w siatki umożliwiający wykonanie ogrodzenia w nierównym terenie;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową do wzmocnienia słupów narożnych;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową i/lub naciągów z linek stalowych do wzmocnienia słupów naciągowych.

Słupy, słupy podporowe i naciągi mają być zamocowane w gruncie przy pomocy wbijanych kafarem kotew.

Zagrody powinny być zabezpieczone przed podkopywaniem poprzez  ułożenie z obu stron ogrodzenia  na gruncie siatki zgrzewanej ocynkowanej o oczku max 60x60 o grubości drutu co najmniej 4 mm. Leżące siatki powinny być złączone z siatkami pionowymi np. pierścieniem stalowym co 20 cm tworząc szczelne połączenie uniemożliwiające wydostanie się rysi na zewnątrz oraz penetracji przez inne zwierzęta z zewnątrz.

Wejścia do zagród będą realizowane poprzez wspólny korytarz o szerokości 1,5 – 3 m, zakończony pomieszczeniem do przetrzymywania zwierząt umiejscowionym mniej więcej pośrodku kompleksu zagród. Pomieszczenie o powierzchni co najmniej 44 m2  ma spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U z 2011 r. Nr 173, poz. 1037),  z zabezpieczeniem od góry. Pomieszczenie  będzie dodatkowo wyposażone w 5 stalowych ocynkowanych i pokrytych powłoką poliestrową furtek o wymiarach około 2 x 1 m z wbudowanymi grodziami dla rysi. Dodatkowo każda z zagród oraz korytarz będą wyposażone w stalowe ocynkowane i pokryte powłoką poliestrową furtki zewnętrzne o wymiarach ok. 2 x 1 m. Sumaryczna liczba furtek  10 szt., wszystkie z wypełnieniem z siatki zgrzewanej o wielkości  oczka maksymalnie 60 x 60 mm.

W bezpośrednim sąsiedztwie zagród zlokalizowana będzie studnia wiercona do pojenia rysi.

Należy zaprojektować doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania elektryzatora, pompy i monitoringu .

Zagrody muszą być wyposażone od wewnątrz w 4 – 5 ciągów ogrodzenia elektrycznego z drutu ocynkowanego na izolatorach zamocowanych do słupków oraz systemy karmienia i pojenia rysi.

- Zagrody wypuszczeniowe

Położenie i wielkość – zostaną określone w ekspertyzie

Z uwagi na brak lokalizacji i wielkości zagród na tym etapie projektu, zaprojektowanie zagród wypuszczeniowych będzie polegało na przedstawieniu minimum 3 systemów ogrodzeń do budowy w lesie przy wzięciu pod uwagę kryteriów:

- wysokość ogrodzenia 2-3 m z zabezpieczeniem przed podkopywaniem się,

- wielkość oczek od 40x40 mm do 100x100 mm,

- narażenie na kradzież,

- podobieństwo do typowych grodzeń leśnych,

- stopień skomplikowania budowy (teren leśny, trudno dostępny)

- System monitoringu zagród adaptacyjnych składający się z:

- kamer zamocowanych na terenie zagród adaptacyjnych w Dłusku, 4 – 12 szt.

- zasilania, sterowania oraz przesyłu obrazu na odległość około 500 m,

- rejestratora wraz z oprogramowaniem.

- Warunki realizacji zamówienia

- Uzgodnienie z Zamawiających wszystkich elementów zamówienia w tym kosztorysów, miejsc lokalizacji studni i sposobu zabezpieczenia i lokalizacji rejestratora.

- Sporządzenie kosztorysów inwestorskich tak, aby ceny obiektów nie przewyższały dotacji na ich realizację – w sumie kwoty 578 400,00 zł brutto na prace budowlane i 140000 zł brutto na monitoring. Dopuszcza się możliwość odstępstw od tych kwot po akceptacji Zamawiającego przy zachowaniu całkowitej kwoty kosztorysów 718400 zł.

- Wykonanie zestawienia drzew do usunięcia w trakcie budowy ogrodzeń i obiektów towarzyszących.

- Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, obejmującej projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, jej uzgodnienie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych lub dokonanie zgłoszeń.

- Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (albo aktu analogicznego), aktualnego na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. Dokumentacja powinna zostać opracowana w tomach oddzielnie dla zagród założycieli, zagród adaptacyjnych i zagród wypuszczeniowych. Zamawiający wymaga dostarczenia 5 kompletów dokumentacji w wersji papierowej i 5 płyt z wersjami elektronicznymi, przy czym opisy należy zamieścić w formacie edytowalnym *.doc, *.docx, rysunki w formacie edytowalnym np. *.dwg i *.pdf, a kosztorysy w jednym z powszechnie używanych programów kosztorysowych, a także w formacie *.pdf;

- Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową i uzyskać jego aprobatę.

- Dokumentacja projektowa nie może zawierać żadnych nazw własnych. W opisach powinny znajdować się jedynie dokładne parametry techniczne.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca dostarczy gotową dokumentację projektową do Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.

V. WYMOGI W STOSUNKU DO WYKONAWCY

- O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych oraz wiedzę i doświadczenie w projektowaniu systemów ogrodzeń (albo dysponować osobami spełniającymi te warunki). Jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna oświadczenie Wykonawcy złożone na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o opracowaniu w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) co najmniej 2 projektów zawierających systemy ogrodzeń.

- Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Oferent składa wraz z ofertą:

- kopię uprawnień do projektowania obiektów budowlanych (swoich lub osób, którymi dysponuje),

- odpis z odpowiedniego rejestru, ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli taką działalność prowadzi), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu złożenia oferty

- oświadczenie na formularzu nr 2, o których mowa w pkt. V.1.

- Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym wszystkich zawiadomionych wcześniej Wykonawców. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty oraz zobowiązuje się do poinformowania Wykonawców poprzez stronę internetowa Zamawiającego portal bazakonkurencyjnosci.gov.pl

- Oferenci zagraniczni, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt V.3.1 i V.3.2 składają kopie analogicznych uprawnień oraz odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą), wystawionych w swoim kraju, a jeżeli takich dokumentów nie wydaje się, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu właściwego wykonania umowy, osoby wyznaczone do jej realizacji muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie lub oferent zagwarantuje Organizatorowi osobę z biegłą znajomością polskiego w mowie i piśmie w roli tłumacza.

VI. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferenci powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną w formie skanów wymaganych dokumentów w formacie pdf lub jpg do dnia 15 maja 2017 r. na adres dzika.zagroda@zubry.org lub w przypadku braku możliwości przesłania wersji elektronicznej osobiście lub pocztą  do dnia 15 maja 2017 r. na adres Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec z dopiskiem: „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi”

- Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – waga 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

- Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych: http://zubry.org, http://dzika-zagroda.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

IX. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozeznania.

X. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00). Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany terminu składania ofert;

- wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

- odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

- odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o posiadaniu doświadczenia

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Zatwierdzam

Maciej Tracz

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 08-05-2017 r. na tablicy informacyjnej ZTP w siedzibie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie 42, 78-650 Mirosławiec, na stronie internetowej http://zubry.org, http://dzika-zagroda.pl, oraz do wysłania potencjalnym wykonawcom:

- "CREO" PRACOWNIA PROJEKTOWA, Roman Czarnojan, ul. Generała Andersa 3, 74-100 Gryfino, creo.r.cz@interia.pl

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "DARO", Dariusz Czapla, ul. Warskiego 5/9, 66-400 Gorzów Wlkp., dariuszczapla@poczta.onet.pl

- Biuro Obsługi Inwestcji Budowlanych, Kazimierz Prętki, Borek 74, 66-446 Deszczno, kpretki74@wp.pl

Nr postępowania 1/POIS/2017

Załącznik nr 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGRÓD DLA RYSI W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI”

| OFERENT: | ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Dzika Zagroda Jabłonowo 42 78-650 Mirosławiec |
| --- | --- |

O F E R T A

na

wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej zagród dla rysi

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:

………………………………………….zł

słownie …………………..…………………………………… zł

to jest

…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT

ZAŁĄCZNIKI:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Strona ……… z ………… Oferty

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- zapoznałem(am) się z wymogami przetargu i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;

- uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.

- zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej.

- czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 3 do ogłoszenia i w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer _ _ _.

*niewłaściwe wykreślić

Strona ……… z ………… Oferty

Nr postępowania 1/POIS/2017

Załącznik nr 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGRÓD DLA RYSI W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI”

OŚWIADCZENIE

W ciągu ostatnich 5 lat / w okresie prowadzenia działalności rozpoczętej dnia ……………………………….….*

zostały opracowane przeze mnie/przez osobę, którą dysponuję ……………………………………………………….*

następujące projekty budowlane:

| L.p. | Tytuł projektu/Inwestor | Krótki opis projektu | Data realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

Nr postępowania 1/POIS/2017

Załącznik nr 3

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGRÓD DLA RYSI W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI”

UMOWA  NR ……… WZÓR

zawarta dnia …………. r. pomiędzy

Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym przez:

Pana Macieja Tracza - Wiceprezesa,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00).

- Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu prowadzonych spraw.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§2

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej zagrody założycieli, 4 zagród adaptacyjnych i zagrody wypuszczeniowej z systemem monitoringu dla rysi.

- Zagroda założycieli

Położenie - na działce nr 256/3 w Jabłonowie, gmina Mirosławiec w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowej żubrów i rysi;

Planowana powierzchnia - o 20-30 arów;

Długość ogrodzenia - około 250 metrów;

Wysokość ogrodzenia - 3 m

Konstrukcja ogrodzenia z:

- siatki zgrzewanej, ocynkowanej pokrytej PCV o oczkach maximum 60x60 mm i grubości drutu co najmniej 4 mm;

- słupków stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową wyposażonych w system montażu w/w siatki umożliwiający wykonanie ogrodzenia w nierównym terenie;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową do wzmocnienia słupów narożnych;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową i/lub naciągów z linek stalowych do wzmocnienia słupów naciągowych.

- słupy, słupy podporowe i naciągi mają być zamocowane w gruncie przy pomocy wbijanych kafarem kotew.

Zagroda powinna być zabezpieczona przed podkopywaniem poprzez ułożenie z obu stron ogrodzenia  na gruncie siatki zgrzewanej ocynkowanej o oczku max. 60 x 60 mm i grubości drutu minimum 4 mm. Leżące siatki powinny być złączone z siatkami pionowymi  tworząc szczelne połączenie uniemożliwiające wydostanie się rysi na zewnątrz oraz penetracji przez inne zwierzęta z zewnątrz, np. pierścieniami stalowymi co 20 cm.

Wejście do zagrody będzie realizowane poprzez śluzę w formie klatki o wysokości około 2 metrów i powierzchni  1 - 2,5 m2 z furtkami umożliwiającymi obsługę wszystkich wygrodzeń. Śluza powinna być  zbudowaną ze stali ocynkowanej, krata/siatka o oczkach maksimum 60 x 60 mm o grubości co najmniej 4 mm. Dodatkowo zagroda  będzie wyposażona w stalową ocynkowaną i pokrytą powłoką poliestrową bramę o szerokości  3 – 4 m i wysokości 3 m, wypełnioną siatką zgrzewaną o wielkości  oczka maksymalnie 60x60 mm o grubości drutu co najmniej 4 mm.

Zagroda musi być wyposażona od wewnątrz w 4 – 5 ciągów ogrodzenia elektrycznego z drutu ocynkowanego na izolatorach zamocowanych do słupków.

- Cztery zagrody adaptacyjne

Położenie - na działce nr 16 w Dłusku, gmina Węgorzyno;

Planowana powierzchnia – 4 x 50 arów (zagrody będą do siebie przylegać, część płotów wspólna);

Długość ogrodzenia - około 1100 metrów;

Wysokość ogrodzenia - 3 m

Konstrukcja ogrodzenia z:

- siatki zgrzewanej, ocynkowanej pokrytej PCV o oczkach maksimum 60x60 mm o grubości drutu co najmniej 4 mm;

- słupków stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową wyposażonych w system montażu w/w siatki umożliwiający wykonanie ogrodzenia w nierównym terenie;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową do wzmocnienia słupów narożnych;

- słupów podporowych stalowych pokrytych powłoką poliestrową i/lub naciągów z linek stalowych do wzmocnienia słupów naciągowych.

Słupy, słupy podporowe i naciągi mają być zamocowane w gruncie przy pomocy wbijanych kafarem kotew.

Zagrody powinny być zabezpieczone przed podkopywaniem poprzez  ułożenie z obu stron ogrodzenia  na gruncie siatki zgrzewanej ocynkowanej o oczku max 60x60 o grubości drutu co najmniej 4 mm. Leżące siatki powinny być złączone z siatkami pionowymi np. pierścieniem stalowym co 20 cm tworząc szczelne połączenie uniemożliwiające wydostanie się rysi na zewnątrz oraz penetracji przez inne zwierzęta z zewnątrz.

Wejścia do zagród będą realizowane poprzez wspólny korytarz o szerokości 1,5 – 3 m, zakończony pomieszczeniem do przetrzymywania zwierząt umiejscowionym mniej więcej pośrodku kompleksu zagród. Pomieszczenie o powierzchni co najmniej 44 m2  ma spełniać wymogi rozporządzenia w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U z 2011 r. Nr 173, poz. 1037),  z zabezpieczeniem od góry. Pomieszczenie  będzie dodatkowo wyposażone w 5 stalowych ocynkowanych i pokrytych powłoką poliestrową furtek o wymiarach około 2 x 1 m z wbudowanymi grodziami dla rysi. Dodatkowo każda z zagród oraz korytarz będą wyposażone w stalowe ocynkowane i pokryte powłoką poliestrową furtki zewnętrzne o wymiarach ok. 2 x 1 m. Sumaryczna liczba furtek  10 szt., wszystkie z wypełnieniem z siatki zgrzewanej o wielkości  oczka maksymalnie 60 x 60 mm.

W bezpośrednim sąsiedztwie zagród zlokalizowana będzie studnia wiercona do pojenia rysi.

Należy zaprojektować doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania elektryzatora, pompy i monitoringu .

Zagrody muszą być wyposażone od wewnątrz w 4 – 5 ciągów ogrodzenia elektrycznego z drutu ocynkowanego na izolatorach zamocowanych do słupków oraz systemy karmienia i pojenia rysi.

- Zagrody wypuszczeniowe

Położenie i wielkość – zostaną określone w ekspertyzie

Z uwagi na brak lokalizacji i wielkości zagród na tym etapie projektu, zaprojektowanie zagród wypuszczeniowych będzie polegało na przedstawieniu minimum 3 systemów ogrodzeń do budowy w lesie przy wzięciu pod uwagę kryteriów:

- wysokość ogrodzenia 2-3 m z zabezpieczeniem przed podkopywaniem się,

- wielkość oczek od 40x40 mm do 100x100 mm,

- narażenie na kradzież,

- podobieństwo do typowych grodzeń leśnych,

- stopień skomplikowania budowy (teren leśny, trudno dostępny)

- System monitoringu zagród adaptacyjnych składający się z:

- kamer zamocowanych na terenie zagród adaptacyjnych w Dłusku, 4 – 12 szt.

- zasilania, sterowania oraz przesyłu obrazu na odległość około 500 m,

- rejestratora wraz z oprogramowaniem.

§ 3

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkich elementów zamówienia w tym kosztorysów, miejsc lokalizacji studni i sposobu zabezpieczenia i lokalizacji rejestratora.

- Wykonawca sporządzi projekty tak aby kosztorysy inwestorskie nie przewyższały dotacji na ich realizację – w sumie kwoty 578 400,00 zł brutto na prace budowlane i 140000 zł brutto na monitoring. Dopuszcza się możliwość odstępstw od tych kwot po akceptacji Zamawiającego przy zachowaniu całkowitej kwoty kosztorysów 718400 zł.

- Wykonawca sporządzi zestawienia drzew do usunięcia w trakcie budowy ogrodzeń i obiektów towarzyszących.

- Wykonawca opracuje odpowiednią dokumentację obejmującą projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, w zależności od potrzeb i wymogów prawa uzgodnieni ją i uzyska niezbędne pozwolenia administracyjne lub dokona zgłoszeń.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektowej w wersji papierowej i elektronicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (albo aktu analogicznego), aktualnego na dzień podpisania umowy z Wykonawcą. Dokumentacja powinna zostać opracowana w tomach oddzielnie dla zagród założycieli, zagród adaptacyjnych i zagród wypuszczeniowych. Zamawiający wymaga dostarczenia 5 kompletów dokumentacji w wersji papierowej i 5 płyt z wersjami elektronicznymi, przy czym opisy należy zamieścić w formacie edytowalnym *.doc, *.docx, rysunki w formacie edytowalnym np. *.dwg i *.pdf, a kosztorysy w jednym z powszechnie używanych programów kosztorysowych, a także w formacie *.pdf;

- Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektową i uzyskać jego aprobatę.

- Wykonana dokumentacja projektowa nie może zawierać żadnych nazw własnych. W opisach powinny znajdować się jedynie dokładne parametry techniczne.

§4

Wykonawca powinien dostarczyć kompletne zamówienie do 30 czerwca 2016 r.

§5

- Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę, w tym w szczególności dokumentację projektową, z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów prawa.

§6

Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:

– ze strony Zamawiającego – Magdalena Tracz

– ze strony Wykonawcy  – ………………………

§7

- Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: …………………..zł brutto, słownie ………………złotych.

- Wypłata należności nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 30 dni.

§8

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, a za opóźnienie w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

§9

- Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 1 miesiąc:

  - w związku ze zmianą przepisów prawa, związanych z wykonaniem umowy;

  - udokumentowanym przez Wykonawcę przedłużeniem procedur administracyjnych na poszczególnych etapach realizacji zamówienia - niewynikających z winy Wykonawcy

  - koniecznością zasięgnięcia opinii eksperta co do rozwiązań zaproponowanych w projekcie w odniesieniu do oddziaływania na rysie – o czas uzyskania opinii.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

| Podpis Zamawiającego | Podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

# Text boxes

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |