Nr postępowania 6/POIS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi

Dotyczy realizacji projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00), zwanego dalej Projektem

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

REGON: 810681817, KRS: 0000115468

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec

telefony do kontaktu:

ogólny 881006288

osoba do kontaktów w sprawie zamówienia Marcin Grzegorzek 605093721

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przechowywania pokarmu dla rysi. Zamówienie obejmuje dostawę, podłączenie oraz rozruch. Mroźnia ma zostać dostarczona i zamontowana na terenie Dzikiej Zagrody, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zamówienia muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi.

- Kod CPV:

42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

- Szczegółowe wymagania:

- przedmiot zamówienia stanowi jeden szczelny nierozbieralny obiekt składający się z dwóch komór - chłodniczej i mroźni,

- konstrukcja stalowa ocynkowana obudowana płytą warstwową poliuretanową,

- grubość ścian mroźni co najmniej 15 cm,

- grubość ścian chłodni co najmniej 8 cm,

- pokrycie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej, w obu komorach,

- obiekt zadaszony blachą trapezową ocynkowaną o profilu minimum T 40,

- zadaszenie tworzy okap o długości  1 m przed drzwiami do chłodni,

- od  frontu pod okapem na konstrukcji zamocowana jest wciągarka elektryczna o uciągu 300/600 kg,

- w podłodze chłodni przy drzwiach na całej szerokości chłodni zlokalizowana rynna spustowa (ściekowa) z zasuwką,

- mroźnia zamykana na drzwi mroźnicze (z grzałką) o wymiarach minimalnych: wysokość 2m,   szerokość 1m,

- chłodnia zamykana na drzwi chłodnicze  o wymiarach minimalnych : wysokość 2m,  szerokość 0,9 m,

- wysokość wewnętrzna obu komór: 220 cm,

- układ komór, ich wymiary i lokalizacja poszczególnych elementów dodatkowych zgodna z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,

- w suficie chłodni zlokalizowano instalację zawiesia ( „tyrolka”) z przesuwnymi hakami szt. 10

- w komorze chłodniczej zlokalizowana umywalka z podłączeniem wody  i odprowadzeniem ścieków na zewnątrz,

- komora chłodnicza wyposażona w fabrycznie nowy agregat typu monoblok, czyszczony od dołu,  szybkowymienny, fabrycznie zabezpieczony przeciwko niekorzystnym warunkom atmosferycznym, dostosowany do pracy w warunkach zimowych, o poniższych parametrach technicznych:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zasilanie elektryczne: | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |
| Bezpiecznik główny | 16A typ C |
| Typ sprężarki: | Hermetyczny |
| Typ odszraniania: | Gorącym gazem, automatycznie |
| Czynnik chłodniczy: | R 404a |
| Poziom hałasu: | Maksymalnie 55dB, mierzone na wolnej przestrzeni w odległości 1 m od agregatu |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Moc chłodnicza: | Min. 950 Watt przy -18C oraz +32C otoczenia Min. 1200 Watt przy -22C oraz +32C otoczenia Min. 1500 Watt przy -25C oraz +32C otoczenia |
| Zakres utrzymywanych temperatur: | -5/0/+8C |
| Zasięg strumienia powietrza: | Minimum 4,5 m |
| Przepływ powietrza przez chłodnicę: | Minimum 500 m3/h |

- mroźnia wyposażona w fabrycznie nowy agregat typu monoblok, szybkowymienny, czyszczony od dołu, fabrycznie zabezpieczony przeciwko niekorzystnym warunkom atmosferycznym,  dostosowany do pracy w warunkach zimowych, o poniższych parametrach technicznych:

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zasilanie elektryczne: | 400/3/50 Volt/Ph/Hz |
| Bezpiecznik główny | 20A typ C |
| Typ sprężarki: | Hermetyczny |
| Typ odszraniania: | Gorącym gazem, automatycznie |
| Czynnik chłodniczy: | R 404a |
| Poziom hałasu: | Maksymalnie 55dB, mierzone na wolnej przestrzeni w odległości 1 m od agregatu |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Moc chłodnicza: | Min. 1900 Watt przy -18C oraz +32C otoczenia Min. 1500 Watt przy -22C oraz +32C otoczenia Min. 1300 Watt przy -25C oraz +32C otoczenia |
| Zakres utrzymywanych temperatur: | -18/-25C |
| Zasięg strumienia powietrza: | Minimum 4,5 m |
| Przepływ powietrza przez chłodnicę: | Minimum 1000 m3/h |

- przedmiot zamówienia musi być wyposażony w instalację elektryczną zasilającą oba agregaty oraz oświetlenia wewnątrz każdej z komór i oświetlenie zewnętrzne przed drzwiami chłodni,

- wszelkie podzespoły i urządzenia użyte do budowy przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty.

- Warunki dodatkowe

- Wykonawca udzieli rękojmi na agregat chłodniczy i agregat mroźniczy, na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru, natomiast na mroźnie z przedsionkiem, na okres minimum 48 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru atestów na podzespoły i urządzenia użyte do budowy mroźni.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Dzikiej Zagrody, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oferent powinien posiadać (lub dysponować osobą/osobami posiadającą/posiadającymi) wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 i ust 2 Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta podpisane na formularzu ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dodatkowo oferenci prowadzący działalność gospodarczą powinni złożyć odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty

- Oferenci zagraniczni składają kopię odpisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji potwierdzającego prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą), wystawioną w swoim kraju, a jeżeli takich dokumentów nie wydaje się, to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W celu właściwego wykonania umowy, osoby wyznaczone do jej realizacji muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie lub oferent zagwarantuje Zamawiającemu osobę z biegłą znajomością polskiego w mowie i piśmie w roli tłumacza.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej w dniu upływu terminu składnia ofert 2 sierpnia 2017 r.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank: PKO BP S.A I O/Szczecin Nr rachunku: 93 1020 4795 0000 9102 0307 6585 z dopiskiem

na blankiecie przelewu: „Wadium na zabezpieczenie oferty na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch

mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za moment wniesienia wadium uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Stąd przy wnoszeniu wadium należy uwzględnić specyfikę działania banków.

- Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

- Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

- Wadium zostanie zwrócone oferentom niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, a Wykonawcy, którego oferta została wybrana do realizacji, po podpisaniu umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferenci powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną w formie skanów wymaganych dokumentów w formacie pdf lub jpg do dnia 2 sierpnia 2017 r. na adres dzika.zagroda@zubry.org lub w przypadku braku możliwości przesłania wersji elektronicznej osobiście lub pocztą  do dnia 2 sierpnia 2017 r. na adres Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec z dopiskiem:  „Oferta na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi”.

- Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i załączenie kopii dokumentów producenta agregatów (specyfikacji technicznej, innych równoważnych dokumentów) potwierdzających wielkości parametrów podlegających ocenie.

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. SPOSÓB WYBORU OFERTY (kryteria oceny)

- Zamawiający spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) cena ofertowa - waga kryterium: 60%

Punktacja zostanie obliczona według wzoru:

Liczba punktów = (najniższa cena spośród badanych ofert/cena danej oferty) x 60

b) pobór mocy przez agregator chłodniczy -  waga kryterium: 20%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do spełnienia powyższego wymogu przez oferentów według zasady:

Pobór mocy dla agregatora chłodniczego poniżej 1,20 kW:

TAK – 1 pkt

NIE  – 0 pkt

Liczba punktów = „pobór mocy agregatora chłodniczego” x 20

c) pobór mocy przez agregator mroźniczy - waga kryterium: 20%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do spełnienia powyższego wymogu przez oferentów według zasady:

Pobór mocy dla agregatora mroźniczego poniżej 2,70 kW:

TAK – 1 pkt

NIE  – 0 pkt

Liczba punktów = „pobór mocy agregatora mroźniczego” x 20

Całkowita liczba punktów = punkty w kryterium „cena ofertowa” + punkty w kryterium „pobór mocy dla agregatora chłodniczego„ + punkty w kryterium „pobór mocy dla agregatora mroźniczego”

Całkowity zakres możliwej do uzyskania punktacji wynosi 100 pkt., gdzie 1 pkt. = 1%. Wyniki wszystkich działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

- Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych: http://dzika-zagroda.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

XI. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00). Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany terminu składania ofert;

- wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

- odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

- odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym wszystkich zawiadomionych wcześniej Wykonawców. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty oraz zobowiązuje się do poinformowania Wykonawców poprzez stronę internetowa Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

- Załącznik nr 3 – Plan mroźni

Zatwierdzam

Maciej Tracz

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 25-07-2017 r. na tablicy informacyjnej ZTP w siedzibie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie 42, 78-650 Mirosławiec, na stronie internetowej http://dzika-zagroda.pl, oraz do wysłania potencjalnym wykonawcom:

- ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY USŁUGOWO - HANDLOWY
Ryszard Machniak
ul. Armii Poznań 7
64-800 Chodzież
machniakryszard@wp.pl

- Techno-Cold Sp. Z o.o.

Ul.Wojska Polskiego 7

Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki

info@technocold.pl

- Grzegorz Miller F.H.U. Chłodniarz

Ul.Traugutta 30

64-800 Chodzież

chlodniarz9@wp.pl

Nr postępowania 6/POIS/2017

Załącznik nr 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTARCZENIE, PODŁĄCZENIE ORAZ ROZRUCH MROŹNI Z PRZEDSIONKIEM CHŁODNICZYM DO PRZETRZYMYWANIA POKARMU DLA RYSI W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI”

| OFERENT: | ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Dzika Zagroda Jabłonowo 42 78-650 Mirosławiec |
| --- | --- |

O F E R T A

na

na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:

………………………………………….zł

słownie …………………..…………………………………… zł

to jest

…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT

ZAŁĄCZNIKI:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Strona ……… z ………… Oferty

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- zapoznałem(am) się z wymogami postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;

- uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.

- zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej.

- czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert

- nie jestem związany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do ogłoszenia i w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer _ _ _.

*niewłaściwe wykreślić

Strona ……… z ………… Oferty

OPIS OFEROWANEJ MROŹNI Z PRZEDSIONKIEM CHŁODNICZYM

| Lp. | Opis | Wymagania | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne |
| 1. | Szczelny nierozbieralny obiekt składający się z dwóch komór - chłodniczej i mroźni | wymagane |  |
| 2. | Konstrukcja stalowa ocynkowana, obudowana płytą warstwową poliuretanową | wymagane |  |
| 3. | Grubość ścian mroźni | minimum 15 cm |  |
| 4. | Grubość ścian chłodni | minimum 8 cm |  |
| 5. | Pokrycie podłogi z blachy aluminiowej ryflowanej, w obu komorach | wymagane |  |
| 6. | Obiekt zadaszony blachą trapezową ocynkowaną o profilu minimum T 40 | wymagane |  |
| 7. | Zadaszenie tworzy okap o długości 1 m przed drzwiami do chłodni | wymagane |  |
| 8. | Od frontu pod okapem na konstrukcji zamocowana jest wciągarka elektryczna o uciągu 300/600 kg | wymagane |  |
| 9. | W podłodze chłodni przy drzwiach na całej szerokości chłodni zlokalizowana rynna spustowa (ściekowa) z zasuwką | wymagane |  |
| 10. | Wymiary drzwi mroźniczych (z grzałką) | wysokość: minimum 2 m, szerokość: minimum 1 m |  |
| 11. | Wymiary drzwi chłodniczych | wysokość: minimum 2 m, szerokość: minimum 0,9 m |  |
| 12. | Wysokość wewnętrzna obu komór | 220 cm |  |
| 13. | Zgodność układu komór, ich wymiarów i lokalizacji poszczególnych elementów dodatkowych z załącznikiem nr 3 | wymagana |  |
| 14. | Zlokalizowanie w suficie chłodni instalacji zawiesia ( „tyrolka”) z przesuwnymi hakami szt. 10 | wymagane |  |
| 15. | W komorze chłodniczej zlokalizowana umywalka z podłączeniem wody i odprowadzeniem ścieków na zewnątrz | wymagane |  |
| 16. | Komora chłodnicza wyposażona w fabrycznie nowy agregat typu monoblok, czyszczony od dołu, szybkowymienny, fabrycznie zabezpieczony przeciwko niekorzystnym warunkom atmosferycznym, dostosowany do pracy w warunkach zimowych | wymagane |  |
| 17. | Mroźnia wyposażona w fabrycznie nowy agregat typu monoblok, szybkowymienny, czyszczony od dołu, fabrycznie zabezpieczony przeciwko niekorzystnym warunkom atmosferycznym, dostosowany do pracy w warunkach zimowych | wymagane |  |
| 18. | Instalacja elektryczna zasilająca oba agregaty oraz oświetlenia wewnątrz każdej z komór i oświetlenie zewnętrzne przed drzwiami chłodni | wymagane |  |
| 19. | Atesty podzespołów i urządzeń ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… | wymagane |  |
| Parametry techniczne komory chłodniczej |
| 1. | Zasilanie elektryczne: | 230/1/50 Volt/Ph/Hz |  |
| 2. | Bezpiecznik główny | 16A typ C |  |
| 3. | Typ sprężarki | Hermetyczna |  |
| 4. | Typ odszraniania | Gorącym gazem, automatycznie |  |
| 5. | Czynnik chłodniczy | R 404a |  |
| 6. | Poziom hałasu | Maksymalnie 55dB, mierzone na wolnej przestrzeni w odległości 1 m od agregatu |  |
| 7. | Sterowanie | Elektroniczne |  |
| 8. | Moc chłodnicza | Min. 950 Watt przy -18C oraz +32C otoczenia, Min. 1200 Watt przy -22C oraz +32C otoczenia, Min. 1500 Watt przy -25C oraz +32C otoczenia |  |
| 9. | Zakres utrzymywanych temperatur | -5/0/+8C |  |
| 10. | Zasięg strumienia powietrza [m] | Minimum 4,5 |  |
| 11. | Przepływ powietrza przez chłodnicę [m3/h] | Minimum 500 |  |
| Parametry techniczne mroźni |
| 1. | Zasilanie elektryczne | 400/3/50 Volt/Ph/Hz |  |
| 2. | Bezpiecznik główny | 20A typ C |  |
| 3. | Typ sprężarki | Hermetyczna |  |
| 4. | Typ odszraniania | Gorącym gazem, automatycznie |  |
| 5. | Czynnik chłodniczy | R 404a |  |
| 6. | Poziom hałasu | Maksymalnie 55dB, mierzone na wolnej przestrzeni w odległości 1 m od agregatu |  |
| 7. | Sterowanie | Elektroniczne |  |
| 8. | Moc chłodnicza | Min. 1900 Watt przy -18C oraz +32C otoczenia, Min. 1500 Watt przy -22C oraz +32C otoczenia, Min. 1300 Watt przy -25C oraz +32C otoczenia |  |
| 9. | Zakres utrzymywanych temperatur | -18/-25C |  |
| 10. | Zasięg strumienia powietrza | Minimum 4,5m |  |
| 11. | Przepływ powietrza przez chłodnicę [m3/h] | Minimum 1000 |  |
| Parametry podlegające ocenie |
| 1. | Pobór mocy przez agregat chłodniczy | - |  |
| 2. | Pobór mocy przez agregat mroźniczy | - |  |

Strona ……… z ………… Oferty

Nr postępowania 6/POIS/2017

Załącznik nr 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ  NA DOSTARCZENIE, PODŁĄCZENIE ORAZ ROZRUCH MROŹNI Z PRZEDSIONKIEM CHŁODNICZYM DO PRZETRZYMYWANIA POKARMU DLA RYSI W RAMACH PROJEKTU „POWRÓT RYSIA DO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI”

UMOWA  NR ……… WZÓR

zawarta dnia …………. r. pomiędzy

Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym przez:

Pana Macieja Tracza - Wiceprezesa,

zwanym dalej Wykonawcą

a

………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym.

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy zgodnie po przeprowadzeniu postępowania nr 6/POIS/2017 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu POIS.02.04.00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.03.2017 r. nr POIS.02.04.00-0143/16-00), zwanego dalej Projektem.

- Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją Projektu, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu realizacji umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§2

- Przedmiotem umowy jest dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi, której szczegółowy opis znajduje się w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Przekazanie mroźni, o której mowa w ust. 1 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym z udziałem przedstawicieli obu stron umowy  po jej dostarczeniu, podłączeniu i rozruchu.

- Wykonawca oświadcza, że mroźnia  spełnia warunki określone w postępowaniu 6/POIS/2017.

§3

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§4

- Wykonawca udziela rękojmi na agregaty, w które jest wyposażona mroźnia opisana w § 2 ust. 1 na okres ………….. .

- Wykonawca udziela gwarancji na komory mroźni opisane w § 2 ust. 1 na okres ………….. .

- Początkowe terminy gwarancji i rękojmi rozpoczną się od dnia protokolarnego odbioru mroźni, o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie obowiązywania gwarancji.

- Zamawiający, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, zobowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§5

Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:

– ze strony Zamawiającego – Magdalena Tracz

– ze strony Wykonawcy  – ………………………

§6

- Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: …………………..zł brutto, słownie ………………złotych.

- Wypłata należności nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 30 dni jeżeli dysponuje zaliczką na realizację Projektu.

- W przypadku braku środków zaliczki Kupujący dokona zapłaty niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 60 dni.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§7

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, a za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

§8

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Zapytanie ofertowe

  - Oferta wykonawcy

- Załączniki wymienione w ust. 3 stanowią integralną część umowy.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca

Nr postępowania 6/POIS/2017

Załącznik nr 3

# Text boxes

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |