Nr postępowania 7/INT/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(w skrócie ZO)

zgodnie z zasadą konkurencyjności 
na dostawę i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, zwanego dalej Projektem.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

REGON: 810681817, KRS: 0000115468

Adres do korespondencji:

Baza Obsługi Żubrów, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie, który składa się z dwóch części:

- SYSTEM NAGŁOŚNIENIA W SALI EDUKACYJNEJ

Sala edukacyjna to pomieszczenie zamknięte o powierzchni około 150 m2. Ściany są wykonane z bloczków typu Yutong. W każdym miejscu znajduje się dostęp do przewodów elektrycznych.

| Lp. | Nazwa/ rodzaj urządzenia | Opis | Ilość sztuk | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | głośniki ścienne | Obudowa z wytrzymałego tworzywa regulacja głośności, kolor: czarny. | 2 | Moc – 20 W Pasmo – 120 Hz – 18 kHz Skuteczność – 86 dB Napięcie mocy – 70 V/ 100 V Odczepy – 2,5W, 5W, 10W, 20W, 8 Ω |
| 2. | wzmacniacz mocy | Metalowa obudowa, jedno wejście symetryczne – terminal zaciskowy. Jedno wyjście sygnału użytecznego 100V/4-16 Ω – terminal zaciskowy. Wzmacniacz musi być wyposażony w m. in. efektywny system wymuszonej wentylacji oraz obwody zabezpieczające przed zwarciem, przesterowaniem oraz przegrzaniem. | 1 | Moc wyjściowa: 120 W Zasilanie: 220 – 240 V Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz |
| 3. | dwukanałowy eliminator sprzężeń | Dwa niezależne kanały obróbki sygnałów, analogowe oraz cyfrowe wejścia i wyjścia, funkcja bypass, automatyczna detekcja sprzężenia, 24 diodowy wskaźnik punktowy dla każdego kanału, wyświetlacz LCD, wskaźniki wysterowania dla sygnałów wyjściowych A i B (LED), kompresor, limiter, bramka szumów, możliwość definiowania i zapisu min. 30 presetów ustawień. | 1 | Procesor – 32 bity przetworniki A/D, D/A – 24 bity Zasilanie – 230 V Moc całkowita – 20 W |
| 4. | mikrofony bezprzewodowe doręczne | Mikrofony powinny: pracować w paśmie UHF, w systemie „True Diversity”. Posiadać możliwość wyboru 2 x 200 częstotliwości pracy z zakresu 640 – 857 MHz, synchronizację nadajnika i odbiornika w podczerwieni, sygnały wyjściowe symetryczne na XLR lub niesymetryczne na Jack 6.3, wyświetlacz LCD dla każdego kanału. | 2 | Zakres częstotliwości: 640 – 857 MHz Pasmo audio: 80 Hz – 18 kHz Sygnał wyjściowy: symetryczny Zasilanie: 12-18 V DC/ 0,5 A Nadajniki zasilane bateriami: 2 x AA Obudowa odbiornika: 19’’/1U Zasięg w otwartej przestrzeni: ok. 100 m. |
| 5. | przedwzmacniacz stereofoniczny | powinien posiadać co najmniej 10 wejść sygnałowych: 9 z możliwością konfiguracji MIC/AUX (wejścia mikrofonowe symetryczne z wtykiem typu XLR). Niezależną regulację głośności, regulację barwy dźwięku, wbudowany układ priorytetów, zasilanie Phantom oraz wejście typu EMC. | 1 | Zasilanie: 220-240 V Wejścia: 9 x MIC/AUX Wyjścia: 2 x AUX Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz |
| 6. | szafa stojąca | szafa musi zapewnić prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych. Wydajną wentylację zapewniającą optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. | 1 | Szerokość użytkowa – 19’’ Szerokość zewnętrzna – 600 mm Wysokość użytkowa – 9 U Wysokość zewnętrzna – 500 mm Głębokość – 450 mm |
| 7. | OSP osprzęt i okablowanie szafy nagłośnienia; okablowanie do wyniesionych gniazd przy komputerze oraz przy projektorze; materiały instalacyjne | sprzęt niezbędny do wykonania instalacji oraz materiały instalacyjne tj. rurki, koryta kablowe, uchwyty, kołki, złącza | 1 | Odpowiadające prawidłowemu montażowi instalacji. |

- SYSTEM NAGŁOŚNIENIA NA TERENIE DZIKIEJ ZAGRODY

System nagłośnienia ma się składać z głośnika oraz komputera/klawiatury umożliwiającej odsłuchanie 5 bloków tematycznych w 3 wersjach językowych. Każdy z punktów nagłaśniających ma przedstawiać różne treści. Czas trwania 1 bloku wynosić ma max 15 min.

System nagłaśniający umiejscowiony będzie:

- na ganku paszowym przy miejscu karmienia żubrów

- na tarasie widokowym

- na wieży widokowej

Zastosowane urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ wszystkie lokalizacje znajdują się na zewnątrz budynku. W każdym ze wskazanych miejsc jest dostęp do prądu w odległości nie większej niż 20 m.

| Lp. | Nazwa/ rodzaj urządzenia | Opis | Ilość sztuk | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | głośniki ścienne zewnętrzne | Obudowa z wytrzymałego tworzywa odporna na czynniki atmosferyczne. Regulacja głośności, kolor: czarny. | 3 | Moc – 20 W Pasmo – 120 Hz – 18 kHz Skuteczność – 86 dB Napięcie mocy – 70 V/ 100 V Odczepy – 2,5W, 5W, 10W, 20W, 8 Ω |
| 2. | wzmacniacze mocy | Wzmacniacze podwójne zawierające 2 niezależne wzmacniacze mocy 60 W. W jednej obudowie, każdy z torów mocy posiadać ma jedno symetryczne wejście XLR, wejście niesymetryczne 6.3 Jack oraz odrębną regulację wzmocnienia. Urządzenie musi być w pełni wentylowane wydajnymi i cichymi wentylatorami. | 3 | Zasilanie – 220 – 240 V Moc wyjściowa – 2 x 60 W Wyjścia – 2 x 4 Ω, 70V, 100 V, COM Pasmo przenoszenia – 50 Hz – 16 kHz |
| 3. | Komputery przemysłowe z ekranem dotykowym 17" | Komputery muszą posiadać system operacyjny Android 6.0 z dyskiem twardym 8 GB eMMC oraz obsługiwaną pamięcią co najmniej 2 GB. Materiał obudowy - aluminium Komputer musi umożliwiać odsłuch 5 bloków tematycznych w 3 wersjach językowych. Czas trwania jednego bloku – ok. 15 min. Kolor obudowy – czarny. | 3 | Rozmiar ekranu – 17” Rozdzielczość – 1280 x 1024 Format obrazu – 4:3 Ekran dotykowy – pojemnościowy LAN – tak karta radiowa WLAN – tak Bluetooth – tak, 4.0 Zasilanie – 12 V Wilgotność pracy – 10% ~ 90 % Temperatura pracy - -10oC ~ 60oC Temperatura spoczynku - -30 oC ~ 60 oC Norma IP – min. IP65 (panel przedni) Współczynnik kontrastu – 1000:1 Podświetlenie MTBF – LED |
| 4. | Skrzynki montażowe przystosowane do montażu na zewnątrz | Skrzynki z przystosowaniem montażu na zewnątrz muszą być hermetyczne, posiadać dużą odporność na korozję oraz odporność na działanie promieni UV. Wnętrze musi być chronione przed dostępem wody i kurzu, co eliminuje ryzyko awarii. | 3 | wymiary – 350-450 x 350-450 x 200-300 mm malowana proszkowo |
| 5. | Montaż urządzeń w skrzynkach hermetycznych | - okablowanie, - złącza do montażu | 3 | Odpowiadające prawidłowemu montażowi instalacji. |
| 6. | Materiały instalacyjne | - rurki, - koryta kablowe, - uchwyty, - kołki, - złącza | 3 | Odpowiadające prawidłowemu montażowi instalacji. |

Nazwy i kody zgodnie z  CPV:

32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

32340000-8 - mikrofony i głośniki

31710000-6 – sprzęt elektroniczny

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Prawidłowego i estetycznego wykonania i rozprowadzenia okablowania,

- Montażu urządzeń wchodzących w skład systemu,

- Prawidłowego podłączenia wszystkich urządzeń,

- Próbnego uruchomienia i regulacji urządzeń oraz wykonania testów działania

- Wykonawca udzieli zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji na elementy z systemu nagłośnień.

- Zamawiający umożliwi oferentom ogląd miejsc lokalizacji systemów nagłaśniających na terenie Dzikiej Zagrody (Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec) w dniach 06.05.2022 r. i 09-12.05.2022 r. w godz. 8:00-16:00.

- Zmawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na terenie Dzikiej Zagrody, Jabłonowo 42, 
78-650 Mirosławiec.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część 1 zamówienia - wykonane systemu nagłośnienia w Sali edukacyjnej zostanie zrealizowane w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 2 zamówienia - wykonanie systemu nagłośnienia na terenie Dzikiej Zagrody zostanie zrealizowane w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O zamówienie mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oferent powinien posiadać (lub dysponować osobą/osobami posiadającą/posiadającymi) wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na: 
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta podpisane na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ZO o wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 usług na wykonanie systemów nagłośnienia.

- Jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 2 Zamawiający uzna oświadczenie Oferenta podpisane na formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Dodatkowo oferenci prowadzący działalność gospodarczą powinni złożyć odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferenci powinni złożyć ofertę drogą elektroniczną w formie skanów wymaganych dokumentów w formacie pdf lub jpg do 12.05.2022 r. na adres dzika.zagroda@zubry.org lub w przypadku braku możliwości przesłania wersji elektronicznej osobiście lub pocztą do dnia 12.05.2022 r. na adres Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, Dzika Zagroda, Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec z dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie.”

- Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i załączenie dokumentów opisanych w pkt. V.3 oraz oświadczeń RODO (załączniki nr 5, 6, 7 do ZO)

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP (jeśli dotyczy),

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. SPOSÓB WYBORU OFERTY

- Cenę oferty dotyczącą zamówienia należy podać w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2 do ZO.

- Cena oferty (kwota wynagrodzenia) musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób - oferta zostanie odrzucona.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto – waga 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

- Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronach internetowych: 
www.dzika-zagroda.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o czynnościach i terminach czynności związanych z zawarciem umowy.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

XI. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z rozeznaniem rynku  w związku z realizacją projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany terminu składania ofert;

- wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

- odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

- odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie rozeznania rynku.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić warunki zamówienia informując o tym wszystkich zawiadomionych wcześniej Wykonawców. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty oraz zobowiązuje się do poinformowania Wykonawców poprzez stronę internetową Zamawiającego.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Parametry oferowanego sprzętu

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie RODO

- Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO

Zatwierdzam,

Maciej Tracz

Wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

Do publikacji dnia 05.05.2022 r. na tablicy ogłoszeń ZTP w siedzibie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie 42, 78-650 Mirosławiec, na stronach internetowych:  http://dzika-zagroda.pl/ i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Nr postępowania 7/INT/2022

Załącznik nr 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

| OFERENT: | ZAMAWIAJĄCY: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin korespondencja na adres: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze Jabłonowo 42 78-650 Mirosławiec |
| --- | --- |

O F E R T A

na

dostawę i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:

………………………………………….zł

słownie …………………..…………………………………… zł

to jest

…………………………….. netto + ………………………( …%) VAT

ZAŁĄCZNIKI:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Strona ……… z ………… Oferty

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, dysponuję potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia albo przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- zapoznałem(am) się z wymogami postępowania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń;

- uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie;

- zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) wszystkie elementy w cenie ofertowej;

- czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert;

- nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer _ _ _.

*niewłaściwe wykreślić

Nr postępowania 7/Z/2022
Załącznik nr 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU

      - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA W SALI EDUKACYJNEJ

| Lp. | Nazwa/ rodzaj urządzenia | Ilość sztuk | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | głośniki ścienne | 2 | Moc – 20 W Pasmo – 120 Hz – 18 kHz Skuteczność – 86 dB Napięcie mocy – 70 V/ 100 V Odczepy – 2,5W, 5W, 10W, 20W, 8 Ω |  |
| 2 | wzmacniacz mocy | 1 | Moc wyjściowa: 120 W Zasilanie: 220 – 240 V Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 16 kHz |  |
| 3 | dwukanałowy eliminator sprężeń | 1 | Procesor – 32 bity przetworniki A/D, D/A – 24 bity Zasilanie – 230 V Moc całkowita – 20 W |  |
| 4 | mikrofony bezprzewodowy doręczne | 2 | Zakres częstotliwości: 640 – 857 MHz S/N > 105 dB Pasmo audio: 80 Hz – 18 kHz Sygnał wyjściowy: symetryczny Zasilanie: 12-18 V DC/ 0,5 A Nadajniki zasilane bateriami: 2 x AA Obudowa odbiornika: 19’’/1U Zasięg w otwartej przestrzeni: ok. 100 m. |  |
| 5 | przedwzmacniacz stereofoniczny | 1 | Zasilanie: 220-240 V Wejścia: 9 x MIC/AUX Wyjścia: 2 x AUX Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz |  |
| 6 | szafa stojąca | 1 | Szerokość użytkowa – 19’’ Szerokość zewnętrzna – 600 mm Wysokość użytkowa – 9 U Wysokość zewnętrzna – 500 mm Głębokość – 450 mm |  |

      - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA NA TERENIE DZIKIEJ ZAGRODY

| Lp. | Nazwa/ rodzaj urządzenia | Ilość sztuk | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | głośniki ścienne zewnętrzne | 3 | Moc – 20 W Pasmo – 120 Hz – 18 kHz Skuteczność – 86 dB Napięcie mocy – 70 V/ 100 V Odczepy – 2,5W, 5W, 10W, 20W, 8 Ω |  |
| 2 | wzmacniacze mocy | 3 | Zasilanie – 220 – 240 V Moc wyjściowa – 2 x 60 W Wyjścia – 2 x 4 Ω, 70V, 100 V, COM Pasmo przenoszenia – 50 Hz – 16 kHz |  |
| 4 | komputery przemysłowe z ekranem dotykowym 17” | 3 | Rozmiar ekranu – 17” Rozdzielczość – 1280 x 1024 Format obrazu – 4:3 Ekran dotykowy – pojemnościowy LAN – tak karta radiowa WLAN – tak Bluetooth – tak, 4.0 Zasilanie – 12 V Wilgotność pracy – 10% ~ 90 % Temperatura pracy - -10oC ~ 60oC Temperatura spoczynku - -30 oC ~ 60 oC Norma IP – min. IP65 (panel przedni) Współczynnik kontrastu – 1000:1 Podświetlenie MTBF – LED |  |
| 5 | skrzynki montażowe przystosowane do montażu na zewnątrz | 3 | wymiary –350-450 x 350-450 x 200-300 mm malowane proszkowo |  |

Podpis wykonawcy …………………………………………

Strona ……… z ………… Oferty

Nr postępowania 7/Z/2022
Załącznik nr 3

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W  RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

OŚWIADCZENIE

w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5 usług na wykonanie systemów nagłośnienia

Ja / firma, którą reprezentuję* w ciągu ostatnich 3 lat (albo w okresie prowadzenia działalności od ………………………….) wykonała systemy nagłośnienia:

| Lp. | Zamawiający | Data |
| --- | --- | --- |

Podpis wykonawcy …………………………………………

* niepotrzebne skreślić

Strona ……… z ………… Oferty

Nr postępowania 7/Z/2022

Załącznik nr 4

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

UMOWA  NR ………WZÓR

zawarta dnia …………. r. pomiędzy

Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, reprezentowanym przez:

Pana Macieja Tracza - Wiceprezesa,

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 7/INT/2022 została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację projektu INTERREG 144 „Polepszenie transgranicznego zarządzania populacjami żubra i łosia” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem.

- Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przedmiotu umowy w związku z realizacją Projektu, w tym w szczególności zapewnienia przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji umowy.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu realizacji umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na wykonaniu systemu nagłośnienia zgodnie z oferowanymi parametrami określonymi w załączniku nr 1do umowy.

§3

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie, które składa się z dwóch części:

Część 1 zamówienia - wykonane systemu nagłośnienia w Sali edukacyjnej zostanie zrealizowane w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 2 zamówienia - wykonanie systemu nagłośnienia na terenie Dzikiej Zagrody zostanie zrealizowane w ciągu 7 tygodni  od dnia podpisania umowy.

§4

Za koordynację wykonania umowy odpowiedzialni są:

– ze strony Zamawiającego – Magdalena Tracz

– ze strony Wykonawcy  – ………………………

§5

- Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: …………………..zł brutto, słownie  ……………………………………………………….. złotych.

- Wypłata należności nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 30 dni.

- Wysokość́ wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§6

Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada, a za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

§7

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest:
- załącznik nr 1 – parametry oferowanego sprzętu

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i jednym dla Zamawiającego.

Podpis Zamawiającego					Podpis Wykonawcy

Nr postępowania 7/INT/2022
Załącznik nr 5

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, NIP: 8521400870, email: dzika.zagroda@zubry.org, tel: 881006288

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 7/INT/2022 na dostawę i montaż systemu nagłośnienia w Dzikiej Zagrodzie

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zapoznałem się (podpis, data)  ……………………………………………..…………

______________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nr postępowania 7/INT/2022
Załącznik nr 6

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis wykonawcy

Nr postępowania 7/INT/2022
Załącznik nr 7

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA W DZIKIEJ ZAGRODZIE W RAMACH REALIZACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PROJEKTU INTERREG 144 „POLEPSZENIE TRANSGRANICZNEGO ZARZĄDZANIA POPULACJAMI ŻUBRA I ŁOSIA”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) informujemy, że:

- Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Szczegółowe dane kontaktowe Administratora: Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: IOD@mf.gov.pl.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

- Przedstawiciel Administratora d.s. ochrony danych osobowych dostępny jest pod e-mail: dzika.zagroda@zubry.org.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku administracyjnego ciążącego na organie.

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wzniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony  przepisami prawa.

Podpis wykonawcy

# Text boxes

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |

| Miejscowość, data: | Podpis oferenta: |
| --- | --- |